Indirizzo del Cantiere

Via Paternò s.n. - RAGALNA (CT) -PALAZZETTO DELLO SPORT-

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Ing. Di Bella Domenico

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Committente

Comune di Ragalna

Responsabile dei Lavori

Geom. Costanzo Francesco (R.U.P.)

Allegato 1 (Macchine)

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti- -rischi- -DPI-

Indice

Indice	2

AUTOCARRO	3

AUTOGRU	4

COMPRESSORE D’ARIA	5

RIFINITRICE	6

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO	7

CAROTATRICE	8

BETONIERA  A  BICCHIERE	10

ESCAVATORE	11

PALA  MECCANICA	12

TAGLIAPIASTRELLE	13

UTENSILI  ELETTRICI  PORTATILI	14

SALDATRICE ELETTRICA	15

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLEX)	16

TRAPANO ELETTRICO	17

AVVITATORE ELETTRICO	18

BATTIPIASTRELLE	19

CANNELLO PER GUAINA	20

IMPASTATRICE PER INTONACI	21

AUTOCARRO

| AUTOCARRO |
| --- |
| Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti |
| Prima dell’uso | verificare l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere verificare l’efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo |
| Durante l’uso | azionare il girofaro non trasportare persone all’interno del cassone adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata non superare la portata massima non superare l’ingombro massimo posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare segnalare tempestivamente eventuali guasti |
| Dopo l’uso | eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare riguardo per i pneumatici e per l’impianto frenante segnalare eventuali anomalie di funzionamento pulire il mezzo e gli organi di comando |
| Possibili rischi connessi | Dispositivi di protezione individuale |
| - urti, colpi, impatti, compressioni - oli minerali e derivati - cesoiamento, stritolamento - incendio | - guanti - calzature di sicurezza - casco - tuta |

AUTOGRU

| AUTOGRU |
| --- |
| Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti |
| Prima dell’uso | verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre di rotazione, allungamento o sollevamento del braccio controllare i percorsi e le aree di manovra verificare l’efficienza dei comandi applicare le apposite piastre per aumentare, se previsto, la superficie di appoggio degli stabilizzatori verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare uno spazio sufficiente e sicuro per il passaggio delle persone o delimitare la zona operativa con transenne, cavalletti o nastri segnatori |
| Durante l’uso | azionare il girofaro preavvisare con segnalazione acustica l’inizio delle manovre prestare attenzione alle segnalazioni prima di procedere con le manovre possibilmente evitare, nella movimentazione del carico, di passare sopra i posti di lavoro e di transito eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale; i “tiri in diagonale” sono assolutamente vietati durante il lavoro notturno illuminare le zone d’operazione segnalare eventuali funzionamenti irregolari o situazioni ritenute a rischio non effettuare alcun intervento sugli organi in movimento mantenere puliti i comandi |
| Dopo l’uso | non lasciare nessun carico sospeso posizionare la macchina ove previsto, arretrare il braccio telescopico ed azionare il freno di stazionamento eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni fornite dal fabbricante |
| Possibili rischi connessi | Dispositivi di protezione individuale |
| - contatto con linee elettriche aeree - urti, colpi, impatti, compressioni - punture, tagli, abrasioni - rumore - oli minerali e derivati | - guanti - calzature di sicurezza - casco - cuffie o tappi auricolari - tuta |

COMPRESSORE D’ARIA

| COMPRESSORE D’ARIA |
| --- |
| Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti |
| Prima dell’uso | posizionare la macchina in luogo aerato sistemare il compressore in posizione sicuramente stabile allontanare dalla macchina i materiali infiammabili verificare la funzionalità della strumentazione verificare la pulizia del filtro dell’aria verificare le connessioni dei tubi |
| Durante l’uso | aprire il rubinetto dell’aria prima dell’accensione e fino al raggiungimento dello stato di regime del motore tenere sotto controllo i manometri non rimuovere gli sportelli del vano motore effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare segnalare eventuali funzionamenti anomali |
| Dopo l’uso | spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell’aria eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento e senza fumare nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite da fabbricante |
| Possibili rischi connessi | Dispositivi di protezione individuale |
| - rumore - oli minerali e derivati - incendio | - guanti - calzature di sicurezza - casco - cuffie o tappi auricolari |

RIFINITRICE

| RIFINITRICE |
| --- |
| Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti |
| Prima dell’uso | verificare l’efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore verificare l’efficienza dei dispositivi ottici verificare la regolarità delle connessioni dell’impianto oleodinamico verificare l’efficienza del riduttore di pressione, dell’eventuale manometro e delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole segnalare adeguatamente l’area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza |
| Durante l’uso | segnalare eventuali anomalie di funzionamento per eventuali rimozioni non inserire alcun attrezzo nel vano della coclea tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento |
| Dopo l’uso | spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola posizionare il mezzo ove previsto e azionando il freno di stazionamento provvedere alla generale pulizia eseguire le operazioni di revisione e manutenzione come indicato dal fabbricante |
| Possibili rischi connessi | Dispositivi di protezione individuale |
| - calore, fiamme - incendio, scoppio - catrame, fumo - rumore - cesoiamento, stritolamento - oli minerali e derivati | - guanti - calzature di sicurezza - casco - tuta - cuffie o tappi auricolari |

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

| MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO |
| --- |
| Descrizione: Il martello demolitore è un utensile la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente. |
| Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti |
| Prima dell’uso | Verificare gli accoppiamenti degli organi rotanti per valutarne lo stato di usura Verificare lo stato di usura e la funzionalità dei cuscinetti per valutare l’opportunità della loro lubrificazione o sostituzione Prima di eseguire il collegamento dell’attrezzo alla rete di distribuzione di una macchina pneumatica bisogna verificare la compatibilità della pressione erogata con quella di utilizzo, che le manichette siano integre e compatibili con le pressioni di esercizio, che sia presente e funzionante la valvola di scarico dell’acqua di condensa Verificare che le tubazioni di adduzione dell’area compressa non siano troppo rigide per non ostacolare l’operatore durante l’utilizzo Verificare tutti gli accoppiamenti dei tubi di adduzione in maniera tale da evitare improvvisi distacchi |
| Durante l’uso | Utilizzare l’attrezzo tenendolo ben saldo ed assumendo una corretta posizione di equilibrio Se si interrompe la lavorazione provvedere staccare i circuiti e a scaricarli Posizionare le tubazioni adduttrici dell’area compressa in modo tale da essere protette dal contatto con oli, grassi, fango o malta di cemento, da non intralciare altre lavorazioni, da essere protette da continui schiacciamenti e/o calpestamenti Non usare i tubi di adduzione per trainare, sollevare o spostare il compressore Non utilizzare nastro adesivo per effettuare durante l’uso operazioni di fortuna per la riparazione dei tubi lacerati |
| Dopo l’uso | eseguire le operazioni di revisione e manutenzione segnalare eventuali anomalie di funzionamento pulire l’attrezzo |
| Possibili rischi connessi | Dispositivi di protezione individuale |
| - urti, colpi, impatti, compressioni - esplosioni - vibrazioni | - guanti - calzature di sicurezza - tuta - occhiali di protezione |

CAROTATRICE

| CAROTATRICE |
| --- |
| Descrizione: Attrezzo elettrico per la esecuzione di fori in elementi opachi, strutturali e non, equipaggiata con un telaio per il posizionamento ed il fissaggio della carotatrice vera e propria e con un organo lavoratore (carotiere) eventualmente a corona diamantata. |
| Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti |
| Prima dell’uso | Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate. Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera e periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione non modificare alcuna parte della macchina. Prima di iniziare la lavorazione, devono essere controllati tutti i dispositivi atti a ridurre le vibrazioni prodotte dalla macchina. |
| Durante l’uso | Per portare l'alimentazione nei luoghi dove non è presente un quadro elettrico, occorreranno prolunghe la cui sezione deve essere adeguatamente dimensionata in funzione della potenza richiesta. Il cavo da utilizzare è quello per posa mobile. I cavi di alimentazione devono essere disposti in maniera tale da non intralciare i posti di lavoro o passaggi. Controllare che i cavi di alimentazione della stessa e quelli usati per derivazioni provvisorie non presentino parti logore nell'isolamento. L'uso dei cavi deteriorati è tassativamente vietato. E' assolutamente vietato mettere fuori uso i dispositivi di sicurezza, togliendo, bloccando, sostituendo valvole, interruttori automatici, molle, ecc. con altri di diversa taratura o peggio ancora utilizzando sistemi di fortuna. Nel caso di sospensione temporanea delle lavorazioni deve essere tolta l'alimentazione all'apparecchiatura elettrica. Nel caso che il lavoratore impiegato sia sempre lo stesso dovranno essere evitati turni di lavoro lunghi e continui Verificare il corretto fissaggio dell'utensile e della tubazione dell'acqua. Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza. Se si è costretti a lavorare in ambienti piccoli o in ambienti chiusi con scarsa aerazione, si dovrà predisporre adeguata aspirazione nella zona di taglio. Nel caso che tali condizioni non possano essere soddisfatte, dovranno essere fornite maschere a filtro appropriate. |
| Dopo l’uso | Riporre la macchina previa la sua pulizia. Controllo dei dispositivi e dei carter di protezione. Eventuali malfunzionamenti devono essere subito segnalati. |
| Possibili rischi connessi | Dispositivi di protezione individuale |
| Cesoiamenti Impatti Lacerazioni Rumore Vibrazioni | Guanti specifici per il tipo di lavoro Elmetto Otoprotettori anatomici o cuffie Maschere specifiche per il tipo di lavorazione Scarpe di sicurezza (con suola imperforabile) |

BETONIERA  A  BICCHIERE

| BETONIERA A BICCHIERE |
| --- |
| Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti |
| Prima dell’uso | verificare la presenza delle protezioni alla corona, agli organi di trasmissione e agli organi di manovra verificare la presenza dell’impalcato sovrastante il posto di manovra, se la macchina è sotto il raggio d’azione della gru o in vicinanza del ponteggio verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra, per la parte visibile, e il corretto funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di alimentazione e di manovra |
| Durante l’uso | non modificare le protezioni non eseguire lubrificazioni, pulizie, manutenzioni o riparazioni sugli organi in movimento le lavorazioni non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti o, in condizioni disagiate, utilizzare le attrezzature manuali messe a disposizione |
| Dopo l’uso | disattivare i singoli comandi e la linea generale di alimentazione lasciare la macchina pulita e lubrificata controllare la permanenza di tutti i dispositivi di protezione |
| Possibili rischi connessi | Dispositivi di protezione individuale |
| - urti, colpi, impatti, compressioni - punture, tagli, abrasioni - elettrici - rumore - cesoiamento, stritolamento - allergeni - caduta di materiale dall’alto - polveri, fibre - getti, schizzi - movimentazione manuale dei carichi | - guanti - calzature di sicurezza - casco - cuffie o tappi auricolari - maschere respiratorie - tuta |

ESCAVATORE

| ESCAVATORE |
| --- |
| Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti |
| Prima dell’uso | verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre o servizi interrati di qualsiasi natura controllare i percorsi e le aree di lavoro controllare l’efficienza dei comandi verificare l’efficienza delle luci verificare che l’avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore verificare l’integrità delle tubazioni flessibili e rigide dell’impianto oleodinamico |
| Durante l’uso | azionare il girofaro chiudere gli sportelli della cabina usare gli stabilizzatori, ove previsti non ammettere a bordo della macchina altre persone nelle fasi di inattività abbassare il braccio lavoratore per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi richiedere l’aiuto del personale a terra per eseguire manovre in spazi ristretti o con visibilità insufficiente durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento |
| Dopo l’uso | pulire gli organi di comando posizionare la macchina ove previsto, abbassare la benna a terra, inserire il blocco dei comandi ed azionare il freno di stazionamento eseguire le operazioni di revisione e manutenzione come indicato dal fabbricante |
| Possibili rischi connessi | Dispositivi di protezione individuale |
| - urti, colpi, compressioni - contatto con linee elettriche aeree - contatto con servizi interrati - vibrazioni - rumore - oli minerali e derivati - ribaltamento - incendio | - calzature di sicurezza - guanti - tuta - cuffie o tappi auricolari |

PALA  MECCANICA

| PALA MECCANICA |
| --- |
| Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti |
| Prima dell’uso | verificare l’efficienza delle luci e dei tergicristalli controllare l’efficienza dei comandi verificare la regolare funzionalità dell’avvisatore acustico, del segnalatore di retromarcia e del girofaro controllare la chiusura degli sportelli del vano motore verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico verificare che i percorsi e le aree di lavoro siano sgombri e garantiscano stabilità al mezzo |
| Durante l’uso | azionare il girofaro non ammettere a bordo della macchina altre persone trasportare il carico con la benna abbassata non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d’uomo mantenere sgombro e pulito il posto di guida durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare segnalare eventuali anomalie di funzionamento |
| Dopo l’uso | posizionare la macchina ove previsto, abbassare la benna a terra e azionare il freno di stazionamento pulire gli organi di comando pulire il mezzo eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni fornite dal fabbricante e segnalare eventuali anomalie di funzionamento |
| Possibili rischi connessi | Dispositivi di protezione individuale |
| - vibrazioni - rumore - polveri - oli minerali e derivati - ribaltamento - incendio | - guanti - calzature di sicurezza - casco - cuffie o tappi auricolari - tuta |

TAGLIAPIASTRELLE

| TAGLIAPIASTRELLE |
| --- |
| Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti |
| Prima dell’uso | verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di terra visibili verificare l’efficienza della lama di protezione al disco verificare la regolarità delle protezioni agli organi di trasmissione verificare il corretto funzionamento dell’interruttore posizionare correttamente il cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia soggetto a calpestio |
| Durante l’uso | mantenere l’area di lavoro sgombra dai materiali di scarto controllare il livello dell’acqua nella vaschetta utilizzare il carrello porta pezzi segnalare eventuali guasti o funzionamenti anomali |
| Dopo l’uso | disinserire la linea elettrica di collegamento pulire la macchina, la vaschetta e le zone limitrofe eseguire i lavori di manutenzione secondo le indicazioni fornite dal fabbricante |
| Possibili rischi connessi: | Dispositivi di protezione individuale |
| - punture, tagli, abrasioni - elettrici - rumore - polveri, fibre | - guanti - calzature di sicurezza - cuffie o tappi auricolari - tuta |

UTENSILI  ELETTRICI  PORTATILI

| UTENSILI ELETTRICI PORTATILI |
| --- |
| Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti |
| Prima dell’uso | verificare la presenza e la funzionalità delle protezioni verificare la pulizia dell’area circostante verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro verificare l’integrità dei collegamenti elettrici verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione |
| Durante l’uso | afferrare saldamente l’utensile non abbandonare l’utensile ancora in moto indossare i dispositivi di protezione individuale |
| Dopo l’uso | lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali lasciare la zona circostante pulita verificare l’efficienza delle protezioni segnalare le eventuali anomalie di funzionamento |
| Possibili rischi connessi | Dispositivi di protezione individuale |
| - punture, tagli, abrasioni - elettrici - rumore | - guanti - calzature di sicurezza - cuffie o tappi auricolari - occhiali |

SALDATRICE ELETTRICA

| SALDATRICE ELETTRICA |
| --- |
| Descrizione: La saldatrice elettrica è un utensile di uso comune alimentato a bassa tensione con isolamento di classe II. |
| Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti |
| Prima dell’uso | Verificare che le pinze portaelettrodi della saldatrice elettrica siano munite di impugnatura isolante ed incombustibile. Verificare la presenza ed il corretto funzionamento dell’interruttore che consenta di eseguire con facilità e sicurezza la messa in moto e l’arresto dell’attrezzatura Verificare le parti elettriche visibili ed in particolare dove il cavo di alimentazione si collega alla macchina, ovvero dove il cavo è più soggetto ad usura, e la perfetta connessione della macchina ai conduttori di protezione ed il collegamento di questo all’impianto di terra Verificare visivamente l’integrità dell’isolamento della carcassa |
| Durante l’uso | Utilizzare l’attrezzo tenendolo ben saldo ed assumendo una corretta posizione di equilibrio Verificare che il cavo di massa della saldatrice elettrica sia collegato al pezzo da saldare o nelle immediate vicinanze del pezzo da saldare. Il collegamento deve essere effettuato mediante morsetti o pinze o qualsiasi altro sistema che offra un buon contatto elettrico. Sono assolutamente vietati l’uso di tubazioni o profilati metallici o di altri mezzi di fortuna Non effettuare operazioni di saldatura su recipienti o tubi chiusi, su recipienti che contengano materie che possano dar luogo ad esplosioni o ad altre reazioni pericolose, su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto sostanze che evaporando sotto l’azione del calore possano dar luogo a esplosioni o ad altre reazioni pericolose Prima di utilizzare l’utensile su qualsivoglia struttura e/o materiale, si deve verificare l’assenza di tensione e che risultino fuori servizio tutti gli impianti tecnologici eventualmente presenti Nel caso di utilizzo della macchina su superfici(pavimenti, muri ecc.) o altri luoghi che possano nascondere cavi in tensione, bisognerà evitare di toccare le parti metalliche dell’utensile durante la lavorazione |
| Dopo l’uso | eseguire le operazioni di revisione e manutenzione segnalare eventuali anomalie di funzionamento pulire l’attrezzo |
| Possibili rischi connessi | Dispositivi di protezione individuale |
| - urti, colpi, impatti, compressioni - esplosioni - folgorazione | - guanti - grembiule di cuoio - berretto ignifugo - occhiali o schermi di tipo in attinico - tuta ignifuga - ghette |

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLEX)

| SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLEX) |
| --- |
| Descrizione: La smerigliatrice angolare a disco o a squadra, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è, a seconda del tipo di disco (abrasivo o diamantato), quella di tagliare, smussare, lisciare superfici anche estese. |
| Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti |
| Prima dell’uso | Verificare gli accoppiamenti degli organi rotanti per valutarne lo stato di usura Verificare lo stato di usura e la funzionalità dei cuscinetti per valutare l’opportunità della loro lubrificazione o sostituzione Verificare il corretto posizionamento dei carter e di tutte le protezioni da organi mobili Verificare che non siano fissate all’attrezzo mediante catene e cordicelle le chiavi del mandrino Prima di riavviare il flessibile, verificare, spingendo con la mano, se il moto del disco è libero o ostacolato Verificare che il disco montato sia appropriato all’uso Verificare lo stato di usura del disco abrasivo Verificare il fissaggio del disco |
| Durante l’uso | Utilizzare l’attrezzo tenendolo ben saldo ed assumendo una corretta posizione di equilibrio Tenere sempre asciutte e prive di olii e grasso le impugnature dell’utensile Durante la lavorazione si dovrà evitare di esercitare una eccessiva pressione sull’attrezzo e fermare il disco sul pezzo in lavorazione Eseguire la lavorazione con movimento pendolare Evitare di bloccare il pezzo in lavorazione con le mani, piedi né con altro mezzo di fortuna, ricorrendo a mezzi idonei per bloccare il pezzo Se si è costretti ad usare prolunghe per alimentare l’attrezzo le stesse dovranno essere adeguatamente dimensionate in funzione della potenza richiesta Se si interrompe la lavorazione provvedere staccare il circuito di alimentazione elettrica Non usare l’attrezzo in luoghi umidi o in presenza di acqua Se si è costretti ad usare prolunghe per alimentare l’attrezzo le stesse dovranno essere adeguatamente dimensionate in funzione della potenza richiesta |
| Dopo l’uso | eseguire le operazioni di revisione e manutenzione segnalare eventuali anomalie di funzionamento pulire l’attrezzo |
| Possibili rischi connessi | Dispositivi di protezione individuale |
| - urti, colpi, impatti, compressioni, lacerazioni - folgorazione - vibrazioni | - guanti - calzature di sicurezza - tuta - occhiali di protezione |

TRAPANO ELETTRICO

| TRAPANO ELETTRICO |
| --- |
| Descrizione: Il trapano è un utensile di uso comune, adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale (legno, metallo, calcestruzzo, ecc.), ad alimentazione prevalentemente elettrica. Esso è costituito essenzialmente da un motore elettrico, da un giunto meccanico (mandrino) che, accoppiato ad un variatore, produce un moto di rotazione e percussione, e dalla punta vera e propria. Il moto di percussione può mancare nelle versioni più semplici dell'utensile, così come quelle più sofisticate possono essere corredate da un dispositivo che permette di invertire il moto della punta. |
| Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti |
| Prima dell’uso | Verificare gli accoppiamenti degli organi rotanti per valutarne lo stato di usura Verificare lo stato di usura e la funzionalità dei cuscinetti per valutare l’opportunità della loro lubrificazione o sostituzione Verificare il corretto posizionamento dei carter e di tutte le protezioni da organi mobili Verificare che non siano fissate all’attrezzo mediante catene e cordicelle le chiavi del mandrino |
| Durante l’uso | Utilizzare l’attrezzo tenendolo ben saldo ed assumendo una corretta posizione di equilibrio Tenere sempre asciutte e prive di olii e grasso le impugnature dell’utensile Se si è costretti ad usare prolunghe per alimentare l’attrezzo le stesse dovranno essere adeguatamente dimensionate in funzione della potenza richiesta Se si interrompe la lavorazione provvedere staccare il circuito di alimentazione elettrica Non usare l’attrezzo in luoghi umidi o in presenza di acqua Evitare di esercitare durante l’uso pressioni eccessive per evitare il rischio di danneggiare la punta ed evitare di arrestare il moto del trapano sul pezzo in lavorazione Valutare la durezza del pezzo in lavorazione al fine di evitare il blocco della punta con la conseguente sfuggita di mano dell’utensile Se il pezzo in lavorazione è tale da poter essere trascinato in rotazione dalla punta del trapano lo steso deve essere trattenuto mediante morsetti o altri mezzi appropriati |
| Dopo l’uso | eseguire le operazioni di revisione e manutenzione segnalare eventuali anomalie di funzionamento pulire l’attrezzo |
| Possibili rischi connessi | Dispositivi di protezione individuale |
| - urti, colpi, impatti, compressioni, lacerazioni - folgorazione - vibrazioni | - guanti - calzature di sicurezza - tuta - occhiali di protezione |

AVVITATORE ELETTRICO

| AVVITATORE ELETTRICO |
| --- |
| Descrizione: L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile, commercializzato in tipi alimentati sia in bassa che in bassissima tensione. |
| Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti |
| Prima dell’uso | Verificare gli accoppiamenti degli organi rotanti per valutarne lo stato di usura Verificare lo stato di usura e la funzionalità dei cuscinetti per valutare l’opportunità della loro lubrificazione o sostituzione Verificare il corretto posizionamento dei carter e di tutte le protezioni da organi mobili |
| Durante l’uso | Utilizzare l’attrezzo tenendolo ben saldo ed assumendo una corretta posizione di equilibrio Tenere sempre asciutte e prive di olii e grasso le impugnature dell’utensile Se si è costretti ad usare prolunghe per alimentare l’attrezzo le stesse dovranno essere adeguatamente dimensionate in funzione della potenza richiesta Se si interrompe la lavorazione provvedere staccare il circuito di alimentazione elettrica Non usare l’attrezzo in luoghi umidi o in presenza di acqua |
| Dopo l’uso | eseguire le operazioni di revisione e manutenzione segnalare eventuali anomalie di funzionamento pulire l’attrezzo |
| Possibili rischi connessi | Dispositivi di protezione individuale |
| - urti, colpi, impatti, compressioni - esplosioni - folgorazione - vibrazioni | - guanti - calzature di sicurezza - tuta - occhiali di protezione |

BATTIPIASTRELLE

| BATTIPIASTRELLE |
| --- |
| Descrizione: Utensile elettrico per la posa in opera di piastrelle. |
| Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti |
| Prima dell’uso | Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate. Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera e periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione non modificare alcuna parte della macchina. Prima di iniziare la lavorazione, devono essere controllati tutti i dispositivi atti a ridurre le vibrazioni prodotte dalla macchina. |
| Durante l’uso | Per portare l'alimentazione nei luoghi dove non è presente un quadro elettrico, occorreranno prolunghe la cui sezione deve essere adeguatamente dimensionata in funzione della potenza richiesta. Il cavo da utilizzare è quello per posa mobile. I cavi di alimentazione devono essere disposti in maniera tale da non intralciare i posti di lavoro o passaggi. Controllare che i cavi di alimentazione della stessa e quelli usati per derivazioni provvisorie non presentino parti logore nell'isolamento. L'uso dei cavi deteriorati è tassativamente vietato. E' assolutamente vietato mettere fuori uso i dispositivi di sicurezza, togliendo, bloccando, sostituendo valvole, interruttori automatici, molle, ecc. con altri di diversa taratura o peggio ancora utilizzando sistemi di fortuna. Nel caso di sospensione temporanea delle lavorazioni deve essere tolta l'alimentazione all'apparecchiatura elettrica. Nel caso che il lavoratore impiegato sia sempre lo stesso dovranno essere evitati turni di lavoro lunghi e continui |
| Dopo l’uso | Riporre la macchina previa la sua pulizia. Controllo dei dispositivi e dei carter di protezione. Eventuali malfunzionamenti devono essere subito segnalati. |
| Possibili rischi connessi | Dispositivi di protezione individuale |
| Cesoiamenti Stritolamenti Impatti Lacerazioni Rumore Vibrazioni | Guanti specifici per il tipo di lavoro Elmetto Otoprotettori anatomici o cuffie Maschere specifiche per il tipo di lavorazione Scarpe di sicurezza (con suola imperforabile) |

CANNELLO PER GUAINA

| CANNELLO PER GUAINA |
| --- |
| Descrizione: Sistema generalmente utilizzato per stendere a caldo i fogli di guaina a base di bitume, costitiuto da un fornello, tubo in gomma di collegamento al serbatoio (bombola) di gas propano liquido. |
| Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti |
| Prima dell’uso | Controllo del riduttore di pressione. Controllo dei tubi di gomma. Devono esserci connessioni fra cannello e bombola. Tenere sempre un estintore sul posto di lavoro. La bombola deve essere tenuta in posizione verticale. La bombola deve essere tenuta lontano da fonti di calore. |
| Durante l’uso | Spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas durante le pause di lavoro. Materiali infiammabili devono essere subito allontanati. In corrispondenza della bombola del gas e del tubo non usare fiamma libera. Non usare in locali ristretti in cui non e' possibile il ricambio d'aria. Verificare l'eventuale perdite di gas. Tenere le bombole in verticale e ben ancorate. |
| Dopo l’uso | Riporre le bombola nel deposito cantiere. Spegnere la fiamme e chiudere le valvole del gas. Eventuali malfunzionamenti devono essere subito segnalati. |
| Possibili rischi connessi | Dispositivi di protezione individuale |
| - urti, colpi, impatti, compressioni - incendio e/o esplosioni - rumore | Guanti specifici per il tipo di lavoro Elmetto Otoprotettori anatomici o cuffie Maschere specifiche per il tipo di lavorazione Scarpe di sicurezza (con suola imperforabile) |

IMPASTATRICE PER INTONACI

| IMPASTATRICE PER INTONACI |
| --- |
| Descrizione: L'impastatrice è una macchina da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta. |
| Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti |
| Prima dell’uso | Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). bisognerà provvedere alla rimozione e successiva verniciatura di tutti i punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina. Prima dell'introduzione in cantiere e periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali senza modificare alcuna parte della macchina. |
| Durante l’uso | L'impastatrice deve essere dotata di una griglia di protezione dell'organo lavoratore corredata di un dispositivo di blocco automatico, che al suo sollevamento, interrompa il moto della macchina. Prima di iniziare la lavorazione e durante la lavorazione, verificare l'efficienza della griglia di protezione e del relativo dispositivo di blocco dell'organo lavoratore, all'atto del sollevamento della griglia stessa. E' assolutamente vietato mettere fuori uso i dispositivi di sicurezza, togliendo, bloccando, sostituendo valvole, interruttori automatici, molle, ecc. con altri di diversa taratura o peggio ancora utilizzando sistemi di fortuna. Nel caso di sospensione temporanea delle lavorazioni deve essere tolta l'alimentazione all'apparecchiatura elettrica. Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza. Se si è costretti a lavorare in ambienti piccoli o in ambienti chiusi con scarsa aerazione, si dovrà predisporre adeguata aspirazione nella zona di taglio. Nel caso che tali condizioni non possano essere soddisfatte, dovranno essere fornite maschere a filtro appropriate. |
| Dopo l’uso | Riporre la macchina previa la sua pulizia. Controllo dei dispositivi e dei carter di protezione. Eventuali malfunzionamenti devono essere subito segnalati. |
| Possibili rischi connessi | Dispositivi di protezione individuale |
| Cesoiamenti Impatti Lacerazioni | Guanti specifici per il tipo di lavoro Elmetto Maschere specifiche per il tipo di lavorazione Scarpe di sicurezza (con suola imperforabile) |

# Text boxes

# PIANO DI SICUREZZA

# E DI COORDINAMENTO

# ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09)

# redatto in conformità all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09)